## Slide 1
Konference Technologické trendy v silniční dopravě, Olomouc, 27. 11. 2018
Alternativní pohonné hmoty pro silniční dopravu
Ing. Miloš Podrazil

## Slide 2
Konference Technologické trendy v silniční dopravě, Olomouc, 27. 11. 2018
Obsah
Trochu historie nikoho nezabije.
Současná situace v palivech pro silniční dopravu.
Co chceme a o co usilujeme.
Pohonné hmoty do roku 2020, tzv. RED I.
Pohonné hmoty od roku 2021 do roku 2030, tzv. RED II.
Technologie k naplnění cílů RED II v ČR.
Rizika a bariéry RED II.
Ekonomická a společenská podpora splnění cílů RED II.
Závěry a doporučení.

## Slide 3
Konference Technologické trendy v silniční dopravě, Olomouc, 27. 11. 2018
1. Trochu historie nikoho nezabije
Motto:
Energie (a zvláště ropa) nemohou být nástrojem politiky a bezpečnosti
alternativní paliva pohony už zde byly na začátku minulého století;
USA (33 % spalovací motory - ropné produkty a rostlinné oleje, 33 % elektrické motory,33 % pára, 1 % ostatní . V roce 1930 elektromobily zmizely z trhu (cena);
nástup ropných paliv v celém světě (USA 1907, benzin společnost Shell, Standard Oil);
explosivní nárůst spotřeby ropy (obě světové války, 50. léta nástup volné mobility);
ropné krize (arabský svět, politika);
začátek 21. století (obavy z nedostatku ropy, Oil Peak, cena až 200 USD/bbl.) - nic se nestalo;

## Slide 4
Konference Technologické trendy v silniční dopravě, Olomouc, 27. 11. 2018
restart alternativních paliv z důvodu ochrany ovzduší - jak, kde a za kolik? A co emise z letecké a lodní dopravy?
výběr alternativ jen na základě analýzy emisí z celého životního cyklu energie;
o budoucnosti paliv pro silniční dopravu musí rozhodnout trh, ne politici; zdrojů je dostatek.

## Slide 5
Konference Technologické trendy v silniční dopravě, Olomouc, 27.11.2018
2. Současná situace v palivech pro silniční dopravu
Sortiment a kvalita, spotřeba ČR 2017
bezolovnaté benziny (SUPER a SUPER PLUS)
  jednotná evropská norma EN 228
  spotřeba 1600 tis. tun
  motorové nafty
    jednotná evropská norma EN 590
    spotřeba 4897 tis. tun
  zkapalněné ropné plyny (LPG)
    jednotná evropská norma EN 589
    spotřeba 95,8 tis. tun
  směsná paliva
    obsahují biosložku z více jak 10 % (SMN30, B20, B30 a E85)
    čistá biopaliva (B 100)
    téměř nulová spotřeba
    odejmuta daňová podpora

## Slide 6
Konference Technologické trendy v silniční dopravě, Olomouc, 27. 11. 2018
  stlačený zemní plyn (CNG)
    ČSN 65 6517
    spotřeba 67,6 mil. m3
  elektřina z OZE
    spotřeba 0,3 PJ
    Infrastruktura (2017)
    čerpací stanice kapalných PHM: 7039/3974 (největší hustota v Evropě)
    plnicí stanice CNG: 159/137
    dobíjecí stanice: 131

## Slide 7
Konference Technologické trendy v silniční dopravě, Olomouc, 27. 11. 2018
Legislativa
  zákon o pohonných hmotách (311/2006 Sb.)
  vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot (133/2010 Sb.)
  zákon o ochraně ovzduší (172/2018 Sb. a 201/2012 Sb.)
  nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv (352/2012 Sb.
  a 189/2018 Sb.)
  ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot (září 2018)

## Slide 8
Konference Technologické trendy v silniční dopravě, Olomouc, 27. 11. 2018
3. Co chceme a o co usilujeme
    chceme uchovat volnou mobilitu osob a zboží
    musíme zachovat růst životní úrovně a čisté životní prostředí
    potřeba volné mobility, životní úrovně a nároků na čisté životní prostředí poroste, zejména v jihovýchodní Asii, Číně a Indii
    k zajištění cíle jsou třeba zdroje všech druhů paliv, zdroje i pro růst jsou
    k dispozici, ale ne všude
    podmínkou růstu je čisté životní prostředí (ovzduší, voda, prostředí), není možné pominout
    pro budoucnost je třeba hledat vhodný mix energií; ten nebude konstantní, bude se měnit podle místa, času a podmínek
    vhodný mix musí být nalezen na základě mezinárodní nekonkurenční technologické spolupráce; bude to časově a finančně náročné; společnost to musí pochopit a přispět (více skromnosti)

## Slide 9
Konference Technologické trendy v silniční dopravě, Olomouc, 27. 11. 2018
4. Pohonné hmoty do roku 2020, tzv. RED I
    Legislativa
    Evropský parlament a Rada: 2003/28, 2003/30, 2015/652, 2015/1513
    Česká republika:
      zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.)
      zákon o pohonných hmotách (311/2006 Sb. a 172/2018 Sb.)
      nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv (351/2012 Sb. a 189/2018 Sb.
      zákon o podpoře obnovitelných zdrojů
      vyhláška MPO o jakosti a evidenci pohonných hmot (133/2010 Sb.)
    principem plnění je tzv. „roční objemová biopovinnost“ (ČR) a snížení emisí GHG

## Slide 10
Konference Technologické trendy v silniční dopravě, Olomouc, 27. 11. 2018
    Cíle
    cíl náhrady fosilních paliv energií z OZE je v dopravě 10 % a nebude
    v roce 2020 splněn
    cíl snížení emisí GHG o 6 % v roce 2020 oproti roku 2010 nebude splněn. V současných podmínkách je reálné plnění o 3,5 až 4 % a po započtení alternativních paliv LPG, CNG a elektřiny z OZE a snížení emisí z těžby ropy cca o 5 až 5,5 %; pokuta;
    indikativním cílem do roku 2020 je uplatnit v silničních palivech 0,5 % vyspělých biopaliv, tj. paliv vyrobených z nepotravinářské biomasy nebo odpadní biomasy. Indikativní cíl nebude splněn. V ČR nejsou kapacity.

## Slide 11
Konference Technologické trendy v silniční dopravě, Olomouc, 27. 11. 2018
    Technická a obchodní situace
  kapacity pro biopaliva I. generace dostačují
  kapacity vyspělých/pokročilých biopaliv nejsou k dispozici
  Poznámka:
  TEMPERATIOR, GLYCONA, CHEMOPROJEKT
  pilotní projekt výroby HVO ve společnosti UNIPETROL RPA
  Syn-nafta/HVO (dovoz)

## Slide 12
Konference Technologické trendy v silniční dopravě, Olomouc, 27. 11. 2018
    Opatření k možnému splnění cílů v roce 2020
    zavést plošně benzin E10 (rizika)
    započítat dodávky LPG, CNG a elektřiny z OZE pro dopravu
    zavést vysokokoncentrované směsi fosilních paliv a biopaliv (podpora)
    započítat snížení emisí z těžby ropy (ale nikdo neví, jak)
    uplatnit v motorové naftě HVO, ale kde vzít? (OMV, TOTAL)

## Slide 13
Konference Technologické trendy v silniční dopravě, Olomouc, 27. 11. 2018
    5. Pohonné hmoty od roku 2021 do roku 2030, tzv. RED II
    Legislativa
    zatím v návrhu
    Evropský parlament projedná v listopadu 2018
    transpozice do českého práva do 18 měsíců
    Obsah:
    podíl OZE v dopravě na konečné spotřebě 14 %
    snížení emisí GHG o 6 % (zůstává jako v RED I)
    zastropování biopaliv 1G na 7 % (současný stav)
    zavést biopaliva 2G
      0,2 % / 2022
      1,0 % / 2025
      3,5 % / 2030
      možnost započítat paliva vyrobená z UCO 2x
    změny koeficientů (železniční doprava, podíl OZE na elektřině)

## Slide 14
Konference Technologické trendy v silniční dopravě, Olomouc, 27. 11. 2018
    Doporučení pro transpozici legislativy RED II do české legislativy
    zrovnoprávnit některá ustanovení k započítávání zvýhodnění/znevýhodnění některých surovin či odpadů k výrobě biopaliv 2G a ke koeficientům
    zajistit dlouhodobou platnost cílů
    rozdělit cíle v OZE a snížení GHG mezi dodavatele energie pro dopravu (plynaře, ČEZ, …)
    rozšířit portfolio surovin a odpadů pro výrobu vyspělých biopaliv (část A přílohy IX směrnice 2015/1513)

## Slide 15
Konference Technologické trendy v silniční dopravě, Olomouc, 27. 11. 2018
    6. Technologie k naplnění cílů RED II v ČR
    Náhrada fosilní složky paliv energií z OZE má být 14 %
    Možné řešení:
    maximalizovat užití biopaliv I. generace
    opětovně zahájit výrobu a distribuci směsných paliv typu SMN30, B20 a B30 a paliva B100
    uplatnit BNG
    realizovat jednotku výroby HVO z UCO; rozvíjet elektromobilitu na bázi OZE

## Slide 16
Konference Technologické trendy v silniční dopravě, Olomouc, 27. 11. 2018
Snížení emisí skleníkových plynů ze spalování pohonných hmot
    Možné řešení:
    dodatečnou aditivací motorové nafty docílit snížení spotřeby (Rakousko)
    realizovat infrastrukturu plnicích stanic na vodík a podpořit obnovu autoparku vozidly na bázi spalování vodíku nebo vozidly s palivovými články
    podpořit rozvoj spotřeby CNG (infrastruktura a podpora nákupu vozidel na pohon CNG).

## Slide 17
Konference Technologické trendy v silniční dopravě, Olomouc, 27. 11. 2018
7. Rizika a bariéry RED II
    nedostatečné zdroje nepotravinářské biomasy, navíc vybilancované ve prospěch energetické spotřeby pro výrobu elektřiny a tepla
    vybilancované komunální a zemědělské bioodpady ve prospěch zemědělské výroby a výroby tepla a elektřiny
    nedostatečné kapacity výzkumné a vývojové technologie pro nové technologie paliv pro dopravu
    absence technologické spolupráce s evropskými kapacitami pro vývoj těchto technologií
    absence koordinované ekonomické podpory jak vývoje, tak realizace nových technologií, zbytečná administrativa
    roztříštěné oborové priority technologického vývoje v dopravě
    realizace technologie pro výrobu vyspělých biopaliv a vodíku s ohledem na surovinové zdroje a investiční náročnost.

## Slide 18
Konference Technologické trendy v silniční dopravě, Olomouc, 27. 11. 2018
8. Ekonomická a společenská podpora splnění cílů RED II
transpozice schválené legislativy k RED II musí být včas
(do 30. 6. 2020) a dohodnutá dikce musí být konzistentním názorem státu, zemědělského sektoru, výrobců biopaliv a výrobců a distributorů pohonných hmot pro dopravu
smysluplná ekonomická podpora vedoucí k obnově autoparku vozidel
a investiční podpora nových technologií pro výrobu vyspělých biopaliv
a zajištění vhodných surovin.

## Slide 19
Konference Technologické trendy v silniční dopravě, Olomouc, 27. 11. 2018
9. Závěry a doporučení
fosilní paliva pro silniční dopravu na bázi ropy budou dominovat na trhu ještě v roce 2040, je ale nejvyšší čas, aby se společnost a průmysl připravily na významné změny představované přechodem i na jiný typ energií pro dopravu
přechod i na jiný zdroj energie v dopravě musí být zcela systémový
a revoluční a bude znamenat i změnu myšlení a orientace motoristů, realizace bude možná jen za jejich porozumění
přechod (i částečný) na jiný typ energie pro dopravu bude dlouhodobý
a bude znamenat i obrovské investiční a jiné náklady na realizaci
s ohledem na otevřenost zemí v Evropě musí celý proces změny probíhat koordinovaně, v dostatečném časovém rozpětí a s využitím dostupných vědeckých výsledků
vývoj uplatnění alternativ se musí odvíjet od specifických podmínek jednotlivých zemí, zejména s ohledem na zdroje a technickou úroveň
zvolené technologie musí být komplexně analyzovány a nesmí podlehnout politickým tlakům

## Slide 20
Konference Technologické trendy v silniční dopravě, Olomouc, 27. 11. 2018
    Výzva
    Paliva pro silniční dopravu BUDOU, ale asi dražší než dnes. Budou však i lepší. Jezděte proto racionálně. Nevozte produkty „kolem světa“.
    Jezděte ekonomicky a bezpečně. Snížíte emise.
    Energie nemůže být zbraní ani nástrojem politického tlaku.

## Slide 21: Děkuji Vám za pozornost.
Konference Technologické trendy v silniční dopravě, Olomouc, 27. 11. 2018
Ing. Miloš Podrazil
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu
cappo@cappo.cz
Tel.: 274 817 404