## Slide 1
Závěrečná konference projektu Cestovní mapa modernizace silniční dopravy, Praha, 27.5.2022
Miloš Podrazil
ALTERNATIVNÍ POHONNÉ HMOTY PRO SILNIČNÍ DOPRAVU

## Slide 2
Závěrečná konference projektu Cestovní mapa modernizace silniční dopravy, Praha, 27.5.2022
Alternativní paliva pro silniční dopravu
Obsah
Úvod
Legislativa alternativních pohonných hmot pro silniční dopravu
Vize budoucího stavu užití silničních paliv do roku 2030
Zaměření a obsah hlavních témat
Výroba biomethanu
Elektromobilita
Vodík pro pohon silničních vozidel
Směsná paliva pro silniční dopravu
Závěr
Poděkování

## Slide 3
Závěrečná konference projektu Cestovní mapa modernizace silniční dopravy, Praha, 27.5.2022
Alternativní paliva pro silniční dopravu
Úvod
Alternativní (vyspělé) pohonné hmoty pro silniční dopravu jsou paliva vyráběná na bázi obnovitelných zdrojů energie jako je vítr, slunce, voda, geotermální zdroje, biomasa, bioodpad a odpadní biokaly. Ve výrobě energií pro dopravu zčásti nebo úplně nahrazují fosilní zdroje energie jako je uhlí, ropa a zemní plyn. Dalším efektem je snížení emisí skleníkových plynů při spalování silničních paliv jako je benzin, nafta atd. Jsou rozhodujícím faktorem plnění Zelené politiky.

## Slide 4
Závěrečná konference projektu Cestovní mapa modernizace silniční dopravy, Praha, 27.5.2022
Alternativní paliva pro silniční dopravu
Legislativa alternativních pohonných hmot pro silniční dopravu
Legislativa ČR
Zákon č. 382/2021Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2022. Jedná se o zákon, který stanoví pravidla pro rozvoj a regulaci podporovaných zdrojů energie pro topení, chlazení a dopravu do roku 2030. Zákon má stěžejní význam pro dosažení uhlíkové neutrality.
Vyhláška č.79/2022 Sb. o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních cen zelených bonusů a k jejich provedení
Zákon o hospodaření energií
Energetický zákon
Zákon o pohonných hmotách
Zákon o ochraně ovzduší
České technické normy silničních paliv a podmínek pro jejich distribuci.

## Slide 5
Závěrečná konference projektu Cestovní mapa modernizace silniční dopravy, Praha, 27.5.2022
Alternativní paliva pro silniční dopravu
Legislativa EU
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. 12. 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/1513 ze dne 9. 9. 2015, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

## Slide 6
Závěrečná konference projektu Cestovní mapa modernizace silniční dopravy, Praha, 27.5.2022
Alternativní paliva pro silniční dopravu
Vize budoucího stavu užití silničních paliv do roku 2030
Řešením vize je politika Green Deal (Zelená dohoda pro udržitelnou Evropu). Investiční pilíř má tři hlavní cíle:
Dosažení čistých nulových emisí skleníkových plynů
Oddělení nového technickoekonomického růstu od stávajících zdrojů (především neobnovitelných)
Realizace spravedlivého inkluzivního zeleného přechodu energetických technologií všech zemí.
Tato opatření mají zajistit Ekologickou Civilizaci a udržitelný rozvoj světa.

## Slide 7
Závěrečná konference projektu Cestovní mapa modernizace silniční dopravy, Praha, 27.5.2022
Alternativní paliva pro silniční dopravu
V oboru alternativních paliv pro silniční dopravu je již vize budoucího stavu bez uhlíkových technologií v ČR definována zákonem č.382/2021Sb.
Vize budoucího stavu v roce 2030 popisuje cesty k dosažení těchto cílů. Představuje tato opatření:
Úplné odstranění využití neobnovitelných zdrojů k výrobě energie a náhrada obnovitelnými zdroji energie jako je slunce, vítr, voda a biomasa
Využití nepotravinářské biomasy a odpadů pro výrobu energie
Recyklace biologického komunálního odpadu na využitelnou energii pro výrobu tepla, chlazení a dopravu.

## Slide 8
Závěrečná konference projektu Cestovní mapa modernizace silniční dopravy, Praha, 27.5.2022
Alternativní paliva pro silniční dopravu
V oblasti alternativních pohonných hmot pro silniční dopravu představuje realizovat tato základní strukturální opatření:
Elektromobilitu prostřednictvím výroby elektřiny pomocí fotovoltaických elektráren
Výrobu biomethanu z bioplynu prostřednictvím stávajících bioplynových stanic.
Distribuci zeleného vodíku pro dopravu
Vybudování infrastruktury plnicích a dobíjecích stanic pro automobily
Rekonstrukce bioplynových stanic na výrobu biometanu
Vybudování fotovoltaických elektráren na budovách a ve vhodném terénu
Vybudování komerční kapacity pro výrobu HVO z UCO.

## Slide 9
Závěrečná konference projektu Cestovní mapa modernizace silniční dopravy, Praha, 27.5.2022
Alternativní paliva pro silniční dopravu
Zaměření a obsah hlavních témat
Hlavní výzkumná témata pro uplatnění vyspělých silničních paliv do roku 2030 jsou tyto projekty:
elektromobilita
výroba a distribuce biometanu a HVO
distribuce a infrastruktura vodíku pro pohon.
Projekty jsou obsaženy v zákonu č. 382/2021Sb.
Témata jsou doplněna o projekt uplatnění vysokokoncentrovaných směsí biopaliv a fosilních paliv a výroby a distribuce hydrogenovaných rostlinných olejů (HVO) podle současné provozní technologie.
Témata jsou určena k realizaci do roku 2030.
Na jejich výběru a definici se dohodla státní správa, výzkumné a vývojové organizace, korporátní organizace a profesní organizace petrolejářského a plynárenského průmyslu a distribučních firem a výrobců alternativních paliv na bázi obnovitelných zdrojů energie, ČEZ a Vodíková platforma.

## Slide 10
Závěrečná konference projektu Cestovní mapa modernizace silniční dopravy, Praha, 27.5.2022
Alternativní paliva pro silniční dopravu
Výroba biomethanu
Stručný popis
Výroba a distribuce se realizuje v těchto technologických krocích:
Výroba bioplynu anaerobním kvašením z biomasy a biologického odpadu na současných bioplynových stanicích
Čištění vyrobeného bioplynu. Nejvhodněji technologie je membránová filtrace (odstranění vody, CO2, čpavku a sirovodíku) na biometan v kvalitě ČSN 65 6514
Vtláčení biometanu do středotlakého rozvodu CNG a transport prostřednictvím plynovodů k plnicím místům.
Biomethan je vhodný pro pohon osobních a dodávkových vozidel a městských autobusových linek hromadné dopravy.

## Slide 11
Závěrečná konference projektu Cestovní mapa modernizace silniční dopravy, Praha, 27.5.2022
Alternativní paliva pro silniční dopravu
Zaměření a cíle
Zákonem č.382/021Sb. je stanoven cíl minimálního podílu biometanu z OZE na celkové spotřebě energií v dopravě na: 0,5 % od 1.1.2023, 2,0 % od 1.1.2025 a 40 % od 1.1.2030. Povinnost je určena dodavatelům biometanu. Biometan bude přednostně vyráběn na rekonstruovaných Bioplynových stanicích z bioplynu anaerobního původu.
Biometan bude dodáván výrobci do středotlaké centrální sítě CNG a budou stanovena pravidla jejich zápočtu jednotlivých výrobců. Podpora bude možná na základě Zeleného bonusu.
Součástí projektu bude dobudovat infrastrukturu plnicích míst pro automobily jako součást čerpacích a plnicích stanic.

## Slide 12
Závěrečná konference projektu Cestovní mapa modernizace silniční dopravy, Praha, 27.5.2022
Alternativní paliva pro silniční dopravu
Elektromobilita
Stručný popis
Elektřina z OZE bude převážně vyráběna fotovoltaicky. K tomu budou realizovány nové fotovoltaické elektrárny především na střechách průmyslových a skladovacích budov, na nevyužívaném volném prostoru a případně soukromých budovách a pozemcích nejlépe v místě spotřeby elektřiny. Segment fotovoltaiky bude připojen přes měření a regulační elementy na dobíjecí místa.
Elektrická energie z OZE je vhodná pro pohon osobních a dodávkových vozidel. Dále je vhodná pro vozidla pro obsluhu poštovních a komunálních služeb a služeb s omezeným a plánovaným dojezdem.
V městské dopravě je vhodná pro pravidelnou trolejbusovou dopravu.

## Slide 13
Závěrečná konference projektu Cestovní mapa modernizace silniční dopravy, Praha, 27.5.2022
Alternativní paliva pro silniční dopravu
Zaměření a cíle
Zákonem č. 382/2021Sb., je stanoven cíl minimálního podílu elektrické energie z OZE na celkové spotřebě energií v dopravě na: 9 % od 1.1.2023, 11 % od 1.1.2025 a od 1.1.2030 15 %. Povinnost je určena dodavatelům elektrické energie z OZE.
Elektřina z OZE bude dodávána výrobci do elektrizační sítě ČEZ a budou stanoveny pravidla jejich zápočtů jednotlivých výrobců. Podpora bude možná na základě Zeleného bonusu.
Součástí projektu je dobudovat infrastrukturu dobíjecích pozic pro automobily jednak jako součást čerpacích a plnicích stanic a samostatných dobíjecích míst. Budou budovány velmi rychlé a rychlé dobíjecí stanice.

## Slide 14
Závěrečná konference projektu Cestovní mapa modernizace silniční dopravy, Praha, 27.5.2022
Alternativní paliva pro silniční dopravu
Vodík pro pohon silničních vozidel
Stručný popis
V dopravě bude mít téma dvě etapy:
Výroba zeleného vodíku elektrolýzou vody prostřednictvím elektřiny z OZE
Vybudování dopravní infrastruktury vodíku společně s CNG a BNG středotlakým rozvodem plynu a vybudování sítě plnicích stanic vodíku pro silniční dopravu.
V současné době jsou provozované tyto plnicí stanice vodíku
Spolana Neratovice od r. 1999
Řež u Prahy.
Vodík je vhodným nosičem energie pro pohon osobních vozidel.

## Slide 15
Závěrečná konference projektu Cestovní mapa modernizace silniční dopravy, Praha, 27.5.2022
Alternativní paliva pro silniční dopravu
Zaměření a cíle
Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo v červenci 2021 vodíkovou strategii ČR. Ta obsahuje principy podpory výroby, využití, dopravy a skladování nízkouhlíkového vodíku.
Vodíková strategie ČR je založená na čtyřech pilířích: výrobě „nízkouhlíkového vodíku“, využití „nízkouhlíkového vodíku“, dopravě a skladování vodíku, a rozvoji vodíkových technologiích. V souladu s evropskou vodíkovou strategií je rozdělena na etapy do roku 2025, 2030 a 2050.

## Slide 16
Závěrečná konference projektu Cestovní mapa modernizace silniční dopravy, Praha, 27.5.2022
Alternativní paliva pro silniční dopravu
Směsná paliva pro silniční dopravu
Stručný popis
Technologie mísení biopaliv I. generace s fosilními silničními palivy (automobilovými benziny a naftou) je komerčně zvládnuta a vyzkoušena od roku 2007. Technologická zařízení mají potřebnou kapacitu. Kvalita a sortiment těchto směsných paliv je stanovena evropskými technickými normami. Kontrola kvality prostřednictvím ČOI je bezproblémová.

## Slide 17
Závěrečná konference projektu Cestovní mapa modernizace silniční dopravy, Praha, 27.5.2022
Alternativní paliva pro silniční dopravu
Sortiment
Automobilové benziny s obsahem biosložky biolíh a deriváty) vozidel, lehkých nákladních vozidel, kamionů a autobusů vybavených zážehovým spalovacím motorem.
Motorová nafta s obsahem biosložky (FAME/MEŘO) a HVO jsou vhodná paliva pro pohon osobních vozidel, těžkých nákladních vozidel, kamionů, autobusů a těžkých stavebních strojů vybavených vznětovým spalovacím motorem.
CNG je vhodným palivem pro osobní a malé dodávkové vozy a autobusy s omezeným dojezdem.
LNG je vhodným palivem pro nákladní vozy a kamiony.

## Slide 18
Závěrečná konference projektu Cestovní mapa modernizace silniční dopravy, Praha, 27.5.2022
Alternativní paliva pro silniční dopravu
Zaměření a cíle
Zvýšit přídavek bioethanolu do automobilových benzinů na 9,0 až 9,2 % objem.
Zvýšit přídavek FAME/MEŘO do motorové nafty na 6,8 % objemových a pro uzavřený trh vozidel se vznětovým motorem zahájit výrobu motorové nafty B10 (obsah FAME 10 % objemových).
Pro uzavřený trh vozidel se vznětovým motorem zavést palivo B100.
Ukončit vývoj paliva HVO a instalovat zařízení pro komerční výrobu v rafinerii Litvínov
Zavést komerční mísení HVO do motorové nafty B7/B10 v objemu 30 %.

## Slide 19
Závěrečná konference projektu Cestovní mapa modernizace silniční dopravy, Praha, 27.5.2022
Alternativní paliva pro silniční dopravu
Závěr
Alternativní pohonné hmoty pro silniční dopravu jsou účinným způsobem zajištění splnění programu Green Deal. Hlavními zásadními technologickými opatřeními jsou: náhrada uhlíkatých paliv energií neobnovitelného původu (uhlí, ropa a zemní plyn) obnovitelnými zdroji energie jako je sluneční záření, energie vody a větru a paliva vyrobená na bázi nepotravinářské biomasy a odpadní komunální biomasy a snižování emisí oxidu uhličitého v energetice a dopravě s postupným přechodem na nízko a bezuhlíkové technologie výroby a spotřeby energie jako je například „zelený vodík“ a syntetická uhlovodíková paliva. Program je výrazem Ekologické civilizace a udržitelného rozvoje společnosti.

## Slide 20
Závěrečná konference projektu Cestovní mapa modernizace silniční dopravy, Praha, 27.5.2022
Alternativní paliva pro silniční dopravu
Zásadním opatřením ke splnění programu Green Deal je Zákon č. 382/2021Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
Opatření jsou v souladu s názory České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Českého plynárenského svazu, CZ Biom, České technologické platformy pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu a České vodíkové platformy.

## Slide 21: Děkuji vám za pozornost.
Závěrečná konference projektu Cestovní mapa modernizace silniční dopravy, Praha 27.5.2022
Děkuji za pozornost
Miloš Podrazil
Organizační a ekonomický poradce
milospo@centrum.cz
602 656 683
Květen 2022